ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

Кобилецький Зіновій Михайлович

81200 , Україна , Львівська обл., м. Перемишляни , вул. Липова Алея , 4а , тел.. (098)030 39 49







 Д Е Т А Л Ь Н И Й   П Л А Н  Т Е Р И Т О Р І Ї

кварталу індивідуальної житлової забудови садибного типу в с. Боршів , Боршівської сільської ради , Перемишлянського району , Львівської області

Замовник: Виконавчий комітет Боршівської сільської ради

Документ :   041-10-2020

Фізична особа – підприємець     __________________З.Кобилецький

Головний архітектор проекту (ГАП)______________З.Кобилецький
       Кваліфікаційний сертифікат АА № 003792

2020р.

ДОВІДКА ГАП

Детальний план території для влаштування кварталу індивідуальної житлової забудови садибного типу в с. Боршів , Боршівської сільської ради . Перемишляннського р-ну     розроблений згідно з діючими нормами, правилами та державними стандартами і передбачає заходи, які забезпечують вибухову і пожежну безпеку при експлуатації споруд.

Головний архітектор проекту     ___________________       З.Кобилецький

Склад проекту:

І. Пояснювальна записка.

ІІ. Графічна частина.

Зміст пояснювальної записки:

1. Вступ.

2. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

3. Оцінка існуючої ситуації.

4. Розподіл території за функціональним використанням.

5. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження.

6. Основні принципи планувально-просторової організації території.

7. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

8. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

9. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

10. Комплексний благоустрій та озеленення території.

11. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

12. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

13. Перелік вихідних даних.

14. Техніко-економічні показники.

15. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт.

16. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

17. Додатки.

Перелік аркушів графічної частини:

1. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту.

2. План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень.  М1:1000

3. Проектний план. Схема прогнозованих планувальних обмежень. Схема організації руху транспорту і пішоходів. М1:1000

4. План червоних ліній. Розбивочне креслення. М1:1000

5. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М1:1000

6. Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору.М1:1000

- Вступ

Детальний план території (далі ДПТ) для влаштування кварталу індивідуальної житлової забудови  в с. Боршів розроблений на підставі рішення Боршівської сільської ради ХХХVІ сесії VІІ скликання № 919 від 04  вересня 2020р., та рішення ХХХVІІ сесії VІІ скликання № 961 від 16  жовтня 2020р. у відповідності з ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.2:12-2019 «Планування та забудова територій», ДСП-173 «Санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та Закону України № 3038- VI від 17.02.2011р. «Про регулювання містобудівної діяльності».

Головною метою розроблення ДПТ є:

- уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану с. Боршів, зокрема щодо кварталу житлової забудови;

- уточнення функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Підставою для розроблення ДПТ є:

- Рішення Боршівської сільської ради ХХХVІ сесії VІІ скликання № 919 від 04  вересня 2020р., та рішення ХХХVІІ сесії VІІ скликання № 961 від 16  жовтня 2020р. «Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу індивідуальної житлової забудови садибного типу в с. Боршів»

- Завдання на проектування.

При розробці ДПТ враховано:

- Завдання на проектування детального плану території.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 13,6 га.

2.  Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов

Боршів — село Перемишлянського району Львівської області. Розташоване за 3 км на південь від Перемишлян. Сусідні населені пункти —Перемишляни , Ладанці, Липівці , Виписки. Населення становить 1441 особа. Орган місцевого самоврядування - Боршівська сільська рада. На захід від села протікає річка Гнила Липа. Сільська забудова розташована, головним чином вздовж автомобільної дороги Перемишляни - Чемеринці.

3. Оцінка існуючої ситуації

Дана територія, площею 8,39 га  розміщена в межах с. Боршів , Боршівської сільської ради Перемишлянського району. Село є електрифіковане та газифіковане.

Територія, яка розглядається в ДПТ є вільною від забудови та цінних зелених насаджень. На даний час це землі сільськогосподарського

призначення - землі запасу сільської ради. Дана територія розташована

при виїзді з села  та призначена для кварталу індивідуальної житлової забудови К-4- відповідно до генерального плану населеного пункту ,  та інженерних споруд для обслуговування даного кварталу.

Територія обмежена:

- з півночі – автомобільна дорога

- з півдня – землі лісового господарства;

- зі сходу – землі сільськогосподарського призначення. ;

- з заходу – землі індивідуальної житлової забудови.

Рельєф території з перепадом висот. Перепад відміток коливається в межах 304,0 на північ до 327,00 на південь. Планувальними обмеженнями на даній території є санітарно-захисні, протипожежні та охоронні зони об’єктів наведених в таблиці:

Таблиця 1.1

| Джерело впливу | зона, м | примітка |
| --- | --- | --- |
| Охоронна зона газопроводу середнього тиску | 4 | до житлового будинку , господарської будівлі |
| Охоронна зона лінії електропередач | 2 | до житлового будинку , господарської будівлі |
| Природоохоронна зона листяного лісового масиву | 20 | До межі ділянок житлової забудови |

Захисні зони показано на листі «Проектний план» (аркуш № 3).

4. Розподіл території за функціональним використанням

В дану територію опрацювання, площею 13,6 га, згідно ДПТ, окрім житлової забудови входить територія загального користування – проектовані житлові вулиці.

Для зручності мешканців житлового кварталу на території опрацювання (в межах червоних ліній вулиць) запроектовано майданчики для контейнерів зі сміттям.

В свою чергу територія житлової забудови функціонально ділиться на наступні зони:

- зона розташування індивідуальних будинків з прибудованим гаражем

заїздом та замощенням;

- господарська зона – господарська споруда та локальні очисні споруди.

Передбачається малоповерхова забудова (1-2 поверхи). Щільність забудови становить орієнтовно 6,0 %.

5. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження

Згідно планувальної структури та генерального плану села Боршів дана територія передбачена для індивідуальної житлової забудови. Даний квартал забудови є доповненням існуючої житлової забудови. Для забезпечення об’єктів даного кварталу електроенергією на захід від території проектування розташована існуюча трансформаторна підстанція.

6. Основні принципи планувально-просторової організації території

Згідно намірів замовника та проектного рішення даного детального плану

території , проектований квартал складається з:

1) 34 індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками площею 0,1410 га – 1 зем. діл ; 0,15га -11зем. діл. ; 0,1550га – 20 зем. діл. ; 0,1572га – 1 зем. діл. ; 0,1577га – 1 зем. діл. ;

3) територія загального користування – вулиці;

4) майданчики для контейнерів зі сміттям ( в межах червоних ліній вулиці).

Даний проектований квартал, що формується в с. Боршів відноситься до садибної житлової забудови.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, площею 8,39 га, розташована в с. Боршів та придатна для забудови.

Поруч з територією проектування, а саме з північної сторони, проходить автомобільна дорога напрямку Перемишляни - Чемеринці яка є одночасно головною вулицею села. Під’їзд до кварталу забудови можливий зі сторони даної автомобільної дороги , а також від бічних житлових вулиць.

Даний проектований квартал буде доповненням існуючої житлової забудови та композиційно її завершить. Детальним планом території передбачено формування кварталу з об’єктів житлової забудови.

ДПТ розроблено з встановленням основних регламентів:

-визначення принципової планувальної структури території, для забезпечення транспортного обслуговування житлових будинків та зв'язок проектованого кварталу з іншими кварталами села;

-раціональне використання території виходячи з площі ділянок 0,15 га;

-встановлення проектованих червоних ліній вулиць;

-формування об’ємно-просторової композиції проектованого кварталу;

-визначення допустимої поверховості (1-2 поверхи).

Обмеженнями щодо планування та забудови кварталу є:

- відстані від червоних ліній вулиць до фасадів будинків – 10 м;

- розриви між проектованими житловими будинками - 8 м;

- відстані від майданчика для сміттєзбірників до вікон будинків – 20 м;

- санітарно-захисна зона від тимчасових локальних очисних споруд–5 м.

Дані нормативні містобудівні вимоги в даному ДПТ дотримуються.

Житлова забудова.

ДПТ передбачено розмістити в даному кварталі 34 присадибні ділянки, по 0,15 га. (основна частина)

Житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній житлових вулиць згідно проектного плану арк.3 – 10м.

Територія між червоною лінією і лінією забудови однородинних будинків із земельними ділянками біля будинків входить до загальної площі ділянки.

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від конструкції стін, що найбільш виступає треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

Кожен будинок передбачається проектувати з замощеною прибудинковою територією для паркування автотранспорту мешканців та з вбудованим або прибудованим гаражем.

Перелік і граничні розміри господарських та побутових будівель і споруд, які зводяться на присадибних ділянках, визначаються на наступних стадіях проектування за окремим завданням.

Приймаємо коефіцієнт сімейності у селі Боршів– 3,0. Кількість мешканців на проектованих ділянках при даному коефіцієнті сімейності становить 34 буд. х 3,0 = 102 мешканці. Площа житлової забудови (при орієнтовній площі забудови одного будинку 125 м²) становить 34 буд. х 125 = 4250 м² (0,425 га).

З метою оптимального та гармонійного архітектурно-просторового вирішення кварталу, поверховість житлової забудови приймаємо 1-2 поверхи.

ДПТ передбачено будівництво на присадибних ділянках господарських будівель для утримання худоби та птиці. Передбачається збудувати господарську будівлю окремо від житлового будинку, але потрібно буде витримати мінімальну відстань до житлових будинків, яка становить 15 м (згідно з таблицею 3.2а ДБН В.2.2-12:2019).

Згідно з приміткою 2 таблиці 3.2а В.2.2-12:2019 господарські приміщення для утримання худоби та птиці площею до 50 кв.м допускається прибудовувати до одно- та двоквартирних житлових будинків (крім будинків, розташованих в IV кліматичному районі) за умови ізоляції від житлових кімнат та кухонь не менше ніж трьома підсобними приміщеннями.

Протипожежні розриви між будинками або окремо розташованими

господарськими будівлями слід приймати відповідно до протипожежних вимог: між ІІ і ІІІ та ІІІ і ІІІ ступенем вогнестійкості будівель - 8 м.

7. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів

Основою транспортної інфраструктури для території, що пропонується для

будівництва житлового кварталу є існуюча автодорога – головна вулиця села.

До всіх будинків запроектовано під’їзди та пішохідні підходи.

Транспортна мережа проектованого кварталу представлена вулицями шириною 12 м (ширина проїжджої частини 6 м). Всі групи ділянок які

розташовані на вулицях Проектована 1 - 3 мають можливість кругового об’їзду.

В місцях перетину тротуару з проїжджою частиною необхідно влаштувати пішохідні переходи.

Паркування автомобілів мешканців індивідуальної житлової забудови проектованого кварталу відбуватиметься безпосередньо на присадибних ділянках.

8. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд

Електропостачання кварталу житлової садибної забудови в с. Боршів передбачається згідно технічних умов Перемишлянської ДЕМ ПрАТ «Львівобленерго».

Розрахунок електронавантажень комунально-побутових споживачів кварталу індивідуальної житлової забудови проведений відповідно до вимог ДБН Б.2.4-1-94 “Планування і забудова сільських поселень” та ДБН В.2.5-23- 2010 “Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення”.

Питомі розрахункові електричні навантаження житлової забудови визначені за додатком Д ДБН В.2.5-23-2010. Решта електронавантажень прийняті виходячи з прогнозованої потужності об'єктів. Розрахунок електричних навантажень зведений в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

| № п/п | Назва споживачів | Од. вим | К-ть | Питоме навант. кВт/ од.вим. | Розрахункова потужність | Коеф. одночас. | Всього, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлова забудова | садиб | 34 | 2,27 | 77,18 | 1,0 | 77,18 |
|  | Всього: | 77,18 |

Розрахункова потужність житлових будівель становитиме 77,18 кВт. Загальне електроспоживання житлових будівель кварталу забудови згідно з ДБН Б.2.4-1-94 табл. 8.8 складає 113,05 тис.кВт.год/рік.

Категорія надійності електропостачання житлової забудови та громадських споруд – ІІІ. Електропостачання проектованого кварталу індивідуальної

житлової забудови в с. Боршів передбачається від існуючої комплектної трансформаторної підстанцій (КТП) 10/0,4 кВ кіоскового типу. Розподілення електроенергії від трансформаторної підстанції до житлової забудови

передбачається проектованими повітряними лініями з самоутримними

ізольованими проводами (СІП). Кількість та переріз жил визначається на наступних стадіях проектування.

В житлових кварталах залізобетонні опори типу СВ-95-2 встановлюються не

рідше ніж через кожні 40м. Відгалуження від ЛЕП-0.4кВ до вводу в садибу виконується проводом типу СІП-4 перерізом 2х16мм2 . Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 1.0, які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді житлових будинків.

Лічильники передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для

можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Зовнішнє освітлення вулиць проектується світильниками з LED лампами потужністю  25Вт. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному режимі від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ, а також в дистанційному режимі відповідно до СНиП 2.01.53-84. «Світлове маскування населених пунктів та об'єктів народного господарства».

Блискавкозахист будівель повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5- 38-2008.

Система заземлення для мережі 0,4кВ прийнята типу TN-C-S. Для захисного заземлення передбачається влаштування контуру заземлення, який прокладається з полосової сталі довкола індивідуальних житлових будинків або виконується з вертикальних електродів розташованих 12 поруч з вводом в будівлю. Опір розтіканню струму в заземлюючому пристрої в будь-яку пору року не повинен перевищувати 4 Ом.

Водопостачання

В селі Боршів відсутня централізована система водопостачання. Частина будинків для водопостачання використовують криниці.

Виробничі об’єкти користуються свердловинами.

Водопостачання кварталу індивідуальної житлової забудови в с. Боршів планується від індивідуальних водонапірних свердловин. Водопровід передбачено прокласти від свердловин питного водопостачання які потрібно влаштувати на вільних від забудови територіях при умові дотримання необхідних зон санітарної охорони. Можливим також є влаштування криниць, однієї на ділянці або на дві суміжні ділянки, проте при умові дотримання необхідних санітарно-захисних зон від об’єктів шкідливості, в тому числі від локальних очисних споруд.

Проектом передбачається  система водопостачання на господарсько-питні і протипожежні потреби.

Норми господарсько-питного водопостачання прийняті відповідно з ДБН В.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння і кількість одночасних пожеж приймається по табл. 5 СНиП 2.04.02-84.

Таблиця водоспоживання і водовідведення

Таблиця 2.2

| № п/п | Назва споживачів | Од. вим. | К-сть на розрах. термін | Норма водоспож./ водовідвед ., л/добу | Водоспожив . на розрах. термін, м3 /добу | Водовідвед. на розрах. термін, м3 /доб. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1а | Забудова будинками, обладнаними водопроводом, каналізацією і місцевими водонагрівачами | 1 меш | 102 | 235/235 | 23,97 | 23,97 |  |
| 1б | Тварини та птиця, які знаходяться в індивідуальному користуванні населення | 5% |  |  | 1,20 |  |  |
|  | Всього |  |  |  | 25,17 | 23,97 |  |
|  | Невраховані витрати 5% |  |  |  | 1,26 | 1,20 |  |
|  | Разом |  |  |  | 26,43 | 25,17 |  |

Розрахункова витрата води на господарсько-питні потреби складає 26,43 м 3 /добу.

Річна витрата води  9 646,95 м 3 .

Категорія надійності системи водопостачання – ІІІ.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння складає 5 л/сек.

Розрахункова кількість пожеж – 1.

Водопровідні мережі і споруди

Водопровідна мережа проектується з поліетиленових водопровідних труб по ДСТУ Б.В.2.7-151/2008. Для встановлення арматури на мережі встановлюються колодязі із збірних залізобетонних елементів. В місцях підключення водопровідних вводів будинків до проектованого водопроводу необхідно буде влаштувати засувки безколодязного типу.

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки забудови містобудівною документацією

передбачається  використання пожежного депо, яке обслуговує м. Перемишляни.

Згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009 будівництво зовнішньої системи протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнята згідно ДБН В.2.5-74:2013 і складе 10 л/с на 1 пожежу.

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години.

Каналізація

Існуючий стан

В селі Боршів відсутня централізована система каналізації. Господарськопобутові стоки житлових будинків та громадських споруд скидаються у вигріб.

Проектні пропозиції

Згідно з генеральним планом села для відведення стічних вод з житлової та громадської забудови передбачено влаштування комунальних очисних споруд.

В даному ДПТ передбачено два можливих варіанти для відведення побутових стоків: централізована каналізаційна мережа (зі скидом стоків на проектовані загальносільські очисні споруди) або влаштування на території кожної ділянки локальних очисних споруд типу «Біотал 1,5» продуктивністю 1,5 м³/добу (визначаєм їх як тимчасові, до моменту запуску комунальних очисних споруд).

Після очистки очищені стоки з локальних очисних споруд повинні вивозитись ассенізаційною машиною або можуть використовуватись для поливу території, миття автомоблів.

Згідно розрахунків водовідведення, вказаних в таблиці 2.2, об’єм стоків становитиме 25,17 м³/добу. Особливості монтажу: двомодульні установки BIOTAL залізобетонного типу складаються з двох дзеркальних одномодульних установок. Обладнання біореакторів монтується в ємностях , виготовлених із спеціального залізобетону для гідротехнічних споруд , розташованих нижче рівня землі або напівзаглиблених з обваловки . Біореактори перекриваються монолітом або залізобетонними плитами , проводиться гідро- і теплоізоляція з наступною засипкою землею. Компресорна, як правило, виготовляється із сендвіч-панелей і розташовується над біореактора , в ній встановлюються компресори , блок автоматики , обладнання для знезараження тощо.

Каналізаційна мережа побутових стоків виконується з пластикових труб.

Газопостачання

Даний проект розроблений відповідно до діючих нормативних документів: ДБН В.2-5-20-2001 “Газопостачання”, , ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова населених пунктів», ВБН-СПП-46-1-94, ДБН А.2.2-3-2004 “Склад і порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації для будівництва”- Київ 2004р., ”Правил безпеки систем газопостачання України”- затверджені наказом “Держнаглядохоронпраці” від 1.01.97 р. №254, зареєстровані міністерством юстиції України від 15.05.98 р.№318/2758.

Газопостачання кварталу індивідуальної житлової забудови в с. Боршів

передбачається від існуючого поліетиленового газопроводу середнього тиску

що проходить на північ від проектованого кварталу , повз центральну вулицю населеного пункту.

Забудову передбачається газифікувати по одноступеневій системі подачі газу із встановленням індивідуальних будинкових регуляторів для пониження тиску (КБРТ) до низького (до 0,02 атм)..

Газ в проектованих будинках передбачається використовувати на приготування їжі, підігрів води та опалення.

Розрахункова потреба в природному газі становить:

- на приготування їжі – 9,8 тис. м3 /рік;

- на гаряче водопостачання – 31,7 тис. м3 /рік;

- на опалення – 176,2 тис. м3 /рік

Разом: - 217,7 тис. м3 /рік.

Опалення житлових і громадських будинків - індивідуальне (опалювальні апарати, котли, конвектори).

Проектований газопровід середнього тиску передбачається із поліетиленових труб ПЕ80 SDR-17.6 для подачі горючих газів і з’єднувальні деталі вітчизняного та імпортного виробництва. Труби ПЕ80 для подачі горючих газів з твердого поліетилену високої щільності виготовлені за ДСТУ Б В.2.7-73- 98 і відповідають вимогам ISO 4437.

Фасонні частини передбачаються литі заводського виготовлення.

На період до підключення газопостачання кварталу передбачено встановлення твердопаливних або електричних котлів.

9. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору

За результатами геологічних вишукувань та інженерно-будівельної оцінки території в існуючих межах ДПТ фізико-геологічні процеси та явища несприятливі для будівництва - відсутні.

В межах ДПТ не прогнозуються затоплення і підтоплення існуючої забудови, споруд, комунікацій тощо. Відсутні території можливого (прогнозованого) заболочення.

Детальним планом визначено ділянки для нового будівництва, що допускають зведення будинків і споруд без улаштування штучних основ і складних фундаментів.

Нормативна глибина промерзання грунтів 1,0 м.

В склад заходів по інженерній підготовці території включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на основі проектного плану.

На схемі інженерної підготовки території (аркуш 5) приведені напрямки і величини ухилів проектованих вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки проїжджої частини вулиць на перехрестях. Проектом передбачено

максимальне збереження існуючого рельєфу.

Передбачається пристосування споруд підземного простору (підвали, тощо) в проектованій забудові в межах ДПТ для укриття людей шляхом

дообладнання їх під захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2- 5-97 (Додаток 1).

Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення (приведення у готовність) передбачити 24 години.

10. Комплексний благоустрій та озеленення території

На даний момент на території проектування зелені насадження відсутні. Детальним планом території передбачено максимальне збереження існуючого рельєфу та влаштування на вільній від замощення території трав’яного покриття, вічнозелених кущів та клумб.

На ділянках пропонується виконання наступних робіт:

- влаштування огорожі ділянок;

- озеленення території (посів багаторічних трав, посадка дерев та кущів), розбивка газонів та влаштування клумб).

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

11. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних нормативних відстаней від проектованих об’єктів до житлової забудови.

Основними джерелами забруднення є очисні споруди. Нормативні розриви від майданчиків з контейнерами для сміття (20 м) до існуючих та проектованих житлових будинків дотримуються.

Детальним планом території передбачено дотримання необхідної нормативних відстаней від проектованих локальних (5 м) очисних споруд до житлових будинків.

При розробці заходів по охороні навколишнього середовища слід забезпечувати скорочення виділення шкідливостей в атмосферу, у водні джерела та в грунт шляхом застосування найбільш досконалих технологій, а також дотримання санітарно-гігієнічних відстаней від джерел виділення шкідливостей до поселень, які визначені нормами технологічного проектування.

Територія проектування повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

12. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років

Першочергові заходи реалізації ДПТ наступні:

A. Будівництво індивідуальних житлових будинків. Влаштування під’їздів та проїздів до проектованих будівель. Будівництво передбачено за кошти забудовників.

Б. Будівництво дорожньо–транспортної мережі та облаштування

інженерної інфраструктури кварталу . Будівництво передбачено за рахунок

коштів органу місцевого самоврядування та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури кварталу.

13. Перелік вихідних даних

При розробленні ДПТ використані наступні матеріали:

- план топографічного знімання М1:1000;

- завдання на розроблення детального плану території;

- рішення Вовківської  сільської ради. №664 , 665 від 05.листопада 2019р.

14. Техніко-економічні показники детального плану території

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту у тому числі: | га | 13,6 | 13,6 | - |
| - територія житлової забудови у тому числі: | га | - | 8,39 | - |
| а) квартали садибної забудови | га | - | 8,39 | - |
| - зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) | га | - | 3,9819 | - |
| - вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного значення) | га | - | - | - |
| - територія для ведення садівництва | га | - | - | - |
| - територія сільськогосподарського призначення | га |  |  |  |
| - територія спецпризначення | га |  |  |  |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення , всього: у тому числі | осіб | - | 119 | - |
| - у садибній забудові | осіб | - | 119 | - |
| Щільність населення у тому числі: | люд/га |  |  |  |
| - у садибній забудові | люд/га |  |  |  |
| Житловий фонд |  |  |  |  |
| Житловий фонд, всього у тому числі: | тис.м2 заг. буд | - | 1,875 15 | - |
| - садибний | м 2 | - | 41,6 | - |
| Середня житлова забезпеченість у тому числі: | м 2 /люд. | - | - | - |
| Житлове будівництво, всього: | м 2 заг. площі | - | 4080 | - |

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
| у тому числі за видами: | м 2 /буд. |  |  | - |
| - садибна забудова |  | - | 4080/34 | - |
| Вулично-дорожня мережа |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво) | км | - | 1,89 | - |
| - житлові вулиці | км | - | 1,89 | - |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: тому числі: | км/км2 | - | 2,17 |  |
| Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | - | - | - |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання |
| Водопостачання, всього | м 3 / добу | - | 26,43 | - |
| Каналізація |
| Сумарний об’єм стічних вод | м 3 / добу | - | 2,196 | - |
| Електропостачання |
| Споживання сумарне | кВт | - | 77,18 | - |
| Газопостачання |
| Витрати газу, всього | тис.м3 / рік | - | 217,7 | - |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | - | - | - |

15. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт

При розробленні ДПТ враховано:

- Генеральний план с. Боршів.

Примітка:

1. Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(стаття 19 п.3) «на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятись проект землеустрою щодо

впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його

затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території».

16. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

16.1. На території ДПТ відсутні ПНО, ОПН, ХНО, і вона не потрапляє в зону можливого хімічного забруднення від ХНО розташованих за його межами.

Захисні споруди цивільного захисту не обліковуються.

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту розроблятиметься в подальшому при розробленні (оновленні) генерального плану с. Боршів.

На схемі відображається та наноситься:

- межа проектованої забудови;

- безпечне місце збору людей;

- напрямки евакуації людей;

- гучномовці та електросирени.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного призначення та оформляються схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

16.2. Оповіщення людей

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідне своєчасне оповіщення працючого персоналу про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування працюючого персоналу про них передбачається із використання радіотрансляційної мережі та встановленням електросирени типу С-40 та гучномовців, із підключенням їх до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.

Оповіщення людей в межах ДПТ про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється за допомогою електросирени типу С-40 та гучномовця розміщених на будівлі магазину товарів повсякденного вжитку (на північ від території ДПТ).

Умови на підключення електросерени та гучномовця визначаються Бібрською філією ПАТ «Укртелеком».

Оповіщення людей здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту Перекмишлянського району та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу.

16.3.Укриття населення

Укриття людей передбачається в підвальних та цокольних приміщеннях будинків в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України.

При проектуванні генерального плану м. Бібрка в виробничих, складських

та адміністративно-побутових будівлях підвальних приміщень передбачити їх

використання для укриття працючого персоналу, окрім того, для цієї мети може використовуватись найпростіше укриття.

Найбільш доступними найпростішими укриттями є щілини – відкриті й перекриті.

При укриті людей навіть у простих, відкритих щілинах, та імовірність їхнього ураження ударною хвилею, тепловим та радіаційним випромінюванням зменшиться в 1,5–2 рази порівняно з розташуванням на відкритій місцевості; можливість опромінення людей у результаті радіоактивного зараження місцевості зменшиться в 2–3 рази, а після дезактивації заражених щілин – у 20 разів і більше. Якщо ж щілини перекрити, то захист від теплового випромінювання буде повним, від ударної хвилі збільшиться в 2,5–3 рази, а радіоактивного випромінювання при товщині ґрунтового обсипання поверх перекриття 60–70 см – у 200–300 разів.

Перекриття щілини буде охороняти, крім того, від безпосереднього попадання на одяг і шкіру людей радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів, а також від ураження уламками будинків, що руйнуються.

Перекриті щілини не забезпечують захисту від отруйних речовин і бактеріальних засобів. При користування ними у випадках хімічного й бактеріологічного зараження варто застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

Довжина щілини визначається кількістю людей, що укриваються в ній. При розташуванні людей, що укриваються сидячи, довжина щілини визначається з розрахунку 0,5–0,6 м на одну людину. У ряді випадків у щілинах можуть передбачатися місця для лежання з розрахунку 1,5–1,8 м на людину. У щілині на 10 чоловік, наприклад, можна рекомендувати 7 місць для сидіння і 3 місця для лежання. Така щілина буде мати довжину 8–10 м. Нормальна місткість щілини – від 10 до 15 чоловік, найбільша – до 50 чоловік.

З метою ослаблення вражаючого впливу ударної хвиля на перекриту щілину роблять зигзагоподібною чи ламаною, довжина прямої ділянки повинна бути не більше 15м.

Місце будівництва щілини потрібно вибирати переважно на ділянках без твердих ґрунтів і покриттів. Не можна будувати щілини поблизу вибухонебезпечних цехів і складів, резервуарів із сильнодіючими отруйними речовинами, біля електричних ліній високої напруги, магістральних газо – і 21 теплопроводів та водопроводів. При виборі місця для щілини потрібно враховувати, крім того, вплив рельєфу й опадів на характер можливого радіоактивного зараження місцевості; майданчик для неї варто вибирати на незатоплюваному ґрунтовими, паводковими і зливовими водами ділянці, у місці зі стійким ґрунтом (виключаючи зсуви).

Відстань між сусідніми щілинами повинна бути не меншою за 10 м. Будівництво щілини варто починати з розбивки і трасування її – позначення плану щілини на обраному місці. На границях майданчика й у місцях зломів її забивають коли; між колами натягають трасирувальні шнури, вздовж яких

лопатами відриваються канавки. Планування щілини повинне бути зроблене з таким розрахунком, щоб поверхневі води вільно стікали в сторони, не потрапляючи в щілину. Якщо щілину розташовують на схилі, то вище неї варто відривати канаву для відводу вод.

16.4. Евакуація людей

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із використанням власних транспортних засобів.

Евакуація населення в пішому порядку проводиться по основним магістральним вулицям населеного пункту.

16.5. Заходи сейсмічної безпеки.

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не перевищують значень вказаних у ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», мають просту та симетричну форму то відповідна територія належить до 6- бальної за шкалою MSK-64 зони інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2004 вищезгаданих будівельних норм.

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм.

Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ.

16.6. Протипожежні заходи.

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Поряд з тим, передбачено встановлення пожежних гідрантів на проектованій мережі водопостачання. На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на дотримання вимог вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів на відстані не більше 200 м.

З метою забезпечення розвитку інфраструктури при подальшому розробленні генерального плану поруч з територіями ДПТ із врахуванням вимог цивільного захисту на наступних стадіях проектування:

- на територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку передбачити створення штучних водойм, що одночасно можуть використовуватись для аварійних запасів води;

- на рекреаційних ділянках територій промислових зон передбачити створення штучних водойм для зберігання аварійних запасів води;

- передбачити облаштування берегів водосховищ водойм через кожні 500 м пірсами в місцях проведення берегоукріплювальних робіт та будівництва набережної для організації зручного забору води у будь-яку пору не менше ніж трьома пожежними машинами водночас.

Для зручності забору води пожежними машинами з штучних водойм та річок і подачі її до місця пожежі слід обладнати його під'їзною колією з твердим покриттям та майданчиком 12 × 12 м. та пірсом. Передбачити встановлення пристроїв для забору води пожежними автомобілями з існуючої

та проектованої водонапірної башні.

Форма згідно наказу Мінрегіонбуду від 07.07.2011  N 109

Містобудівні умови та обмеження 
забудови земельної ділянки

с. Боршів , Перемишлянського р-ну , Львівської обл..

(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

1. Назва об'єкта будівництва:   Індивідуальний житловий будинок, господарські будівлі і споруди

2. Інформація про замовника:  Виконавчий комітет Перемишлянської ОТГ

3. Наміри забудови:  Будівництво індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: с. Боршів , Перемишлянського району, Львівської області

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:

6. Загальна Площа земельних ділянок: 5,2059 га, з них:

Зем.діл. №1- 0,1572 га , Зем.діл. №2-21 - 0,1550; Зем.діл. №22-30,33,34 -0,1500 га ; Зем.діл. №31- 0,1410га ; Зем.діл. №32- 0,1577 га

7. Цільове призначення земельної ділянки : землі житлової забудови;

8. Посилання  на містобудівну документацію:  генеральний план населеного пункту,  план зонування,  детальний план  території  та рішення про їх затвердження (у разі наявності): Генеральний план с. Боршів

9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування  індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:

Земельна  ділянки №1 (Чучман Василина Михайлівна)

Площа земельної ділянки- 0,1572га

Земельна  ділянки №2 (Шира Марія Євгенівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №3 (Холод Ганна Дмитрівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №4 (Мацишин Ганна Іванівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №5 (Якимів Андрій Васильович)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №6 (Горбач Ольга Василівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №7 (Байдала Андрій Дмитрович)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №8 (Дух Оксана Григорівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №9 (Бобрецька Галина Іванівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №10 (Собків Григорій Казимирович)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №11 (Сухоцька Марія Іванівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №12 (ГвоздикГалина Михайлівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №13 (Шира Ілля Євгенович)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №14 (Цікайло Наталія Євгенівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №15 (Марків Ольга Михайлівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №16 (Бойчишин Катерина Михайлівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №17 (Нех Григорій Васильович)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №18 (Данилова Юлія Богданівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №19 (Шира Богдан Володимирович)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №20 (Шира Володимир Ярославович)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №21 (Марковська Оксана Григорівна)

Площа земельної ділянки- 0,1550га

Земельна  ділянки №22 (СемківМихайло Андрійович)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №23 (Бойчишин Оксана Василівна)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №24 (Ярош Михайло Михайлович)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №25 (Шевчук Дмитро Теофілійович)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №26 (Максимів Оксана Петрівна)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №27 (резервна)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №28 (Четербок Люба Ігорівна)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №29 (КоробякІгор Степанович)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №30 (Собків Зоряна Павлівна)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №31 (Горбач Борис Васильович)

Площа земельної ділянки- 0,1410га

Земельна  ділянки №32 (Гембара Олександра Василівна)

Площа земельної ділянки- 0,1577га

Земельна  ділянки №33 (Олійник Марія Юліанівна)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Земельна  ділянки №34 (Дзвонік Петро Іванович)

Площа земельної ділянки- 0,1500га

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель: – 12 м (відносно землі, в місці найбільшого перепаду висот).;

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки : до 25 % ;

3. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової 
забудови) 15 чол./га;

4. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови: 10,0 м;

5. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної 
спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані

зони): червоні лінії вулиць, охоронні зони інженерних мереж

6. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до

інших будинків та споруд:не менше 8 м.

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: згідно ДБН Б.2.2-12:2019;

8. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань 
згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва": виконати інженерно-геологічні вишукування;

9. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):

- Тип мощення: проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з природних матеріалів;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

- Озеленення земельної ділянки - не менше 20%. (при потребі виконати дреноване «зелене покриття автостоянки з газонної решітки).

-  Елементи благоустрою на земельній ділянці - лавки, смітники,ліхтарі.

-  Організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування автомашин - вказано на схемі.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:

Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин;

11. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту: згідно ДБН Б.2.2-12:2019 та рішень даного ДПТ.

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає ;

# Text boxes

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

2

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

3

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

4

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

5

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

6

041-10-2020- ПЗ

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

7

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

8

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

9

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

10

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

11

041-10-2020- ПЗ

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

12

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

13

041-10-2020- ПЗ

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

14

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

15

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

16

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

17

041-10-2020- ПЗ

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

18

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

19

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

20

041-10-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

21

041-10-2020- ПЗ